## Slide 1
Биологическое действие ионизирующих излучений
Группа АСУ1, КИП 1
19.05-22.05
Сделать конспект лекции

## Slide 2: Вопросы для повторения
Что такое радиоактивность?
Каков состав возникающего излучения?
Где применяется атомная энергия?

## Slide 3: Воздействие на вещество
Основные свойства: радиоактивное излучение, проходя через живую ткань, ионизирует атомы, действие излучения суммируется, каждый организм по-разному реагирует на излучение.
Действие на живые организмы радиоактивного излучения до конца еще не известно.

## Slide 4: Доза поглощенного излучения
- это отношение энергии излучения Еизл, поглощенной телом, к его массе m:
D=Eизл/m
Единица поглощенного излучения – 1 Грей (1Гр)
1Гр = 1Дж/1кг

## Slide 5: Коэффициент качества ионизирующего излучения
Разные виды излучений оказывают неодинаковый биологический эффект, который характеризуется
коэффициентом качества
Ионизиру-ющее излучение | Рентгенов- ское излучение, γ-лучи | Электроны е¯ | нейтроны |  | протоны | α-частицы
 |  |  | медленные | быстрые |  | 
k | 1 | 1-1,5 | 3-5 | 10 | 10 | 20

## Slide 6: Эквивалентная доза поглощенного излучения
произведение дозы поглощенного излучения на коэффициент качества:
Н = D·k
Единица эквивалентной дозы – 1 зиверт (1 Зв).
Допустимая доза | <0,25 Гр
Доза, вызывающая лучевую болезнь | 1-6 Гр
Смертельная доза | 6-10 Гр

## Slide 7: Степень воздействия на органы
При воздействии на человека в первую очередь повреждается костный мозг (нарушается процесс образования крови).
Затем наступает повреждение
клеток пищеварительного тракта,
печень, щитовидная железа и др.
Сильное влияние радиация
оказывает на наследственность
и состояние генов.

## Slide 8: В силу того, что при радиоактивном облучении биологическая поражаемость органов тела человека или отдельных систем организма неодинакова, их делят на группы: I (наиболее уязвимая) — красный костный мозг (кроветворная система); II — хрусталик глаза, щитовидная железа (эндокринная система), печень, почки, легкие, мышцы, жировая ткань, селезенка, желудочно-кишечный тракт, органы размножения; III— кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, стопы и голени.

## Slide 9: Естественный радиоактивный фон
Радиоактивный фон создается природными и искусственными источниками.
Среднее значение эквивалентной дозы поглощенного излучения, обусловленной естественным радиоактивным фоном, составляет 0,002 Зв в год.

## Slide 10
Природные и техногенные источники облучения

## Slide 11: Природные источники радиации
Земная кора: в почве образуется газ радон, выходит в атмосферу, попадает в организм при дыхании (55%); ископаемые радиоактивные элементы вызывают внешнее облучение (8%).
Космические лучи проходящие через атмосферу (8%).
Внутреннее облучение, обусловлено радиоактивностью пищи, воды, воздуха,
попадающих в организм (11%)

## Slide 12: Газ радон
Радон – радиоактивный инертный газ. Радон скапливается в закрытых помещениях.
Он с воздухом попадает в легкие и вызывает внутреннее облучение.

## Slide 13
Естественный радиоактивный фон – необходимое условие эволюции на Земле. Вследствие мутаций происходит изменчивость и возникновение новых форм жизни.

## Slide 14: Откуда грозит опасность?
Мощные радиоактивные излучения возникают от техногенных источников.
Одним из искусственных факторов являются действующие АЭС. При нормальной эксплуатации присутствуют: радиоактивные отходы, постоянные выбросы. При аварийных ситуациях: выбросы и сбросы
радиоактивных и
токсических отходов в
атмосферу, водоемы,
почву.

## Slide 15
Всего с момента начала эксплуатации АЭС в 14 странах мира произошло более 150 инцидентов и аварий различной степени сложности. Самые крупные из них:
В 1957г – в Уиндскейле (Англия)
В1959г – в Санта-Сюзанне (США)
В1961г – В Айдахо-Фолсе (США)
В1979г – в Три-Майл-Айленд (США)
1986 год –Чернобыльская катастрофа
2011 год – Фукусима -1

## Slide 16: Авария на Фукусима-1

## Slide 17: Радиационный фон во Владивостоке (26 апреля 2:52)

## Slide 18: Радиоактивные отходы Отходы, содержащие радиоактивные изотопы химических элементов и не имеющие практической ценности. Это ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается.
РАО

## Slide 19: При работе с любым источником радиации необходимо принимать меры по радиационной защите людей, которые могут попасть в зону действия излучения. Человек с помощью органов чувств не способен обнаружить любые дозы радиоактивного излучения. Для обнаружения ионизирующих излучений, измерения их энергии и других свойств, применяются дозиметры

## Slide 20
Основными способами защиты являются:
1) защита расстоянием;
2) защита временем;
3) защита экранированием.
Как защититься?

## Slide 21: Защита экранированием:
от альфа-излучения — лист бумаги, резиновые перчатки, респиратор;
от бета-излучения — плексиглас, тонкий слой алюминия, стекло, противогаз;
от гамма-излучения — тяжёлые металлы (вольфрам, свинец, сталь, чугун и пр.);
от нейтронов — вода, полиэтилен, другие полимеры;
химические средства дезактивации.
Проникающая способность излучений

## Slide 22: Применение излучения в медицине
Радиоактивные излучения применяются для лечения рака. Так как раковые клетки быстро делятся, излучение поражает их в первую очередь.

## Slide 23
Установка для лечения рака головного мозга «Гамма-нож»

## Slide 24: Вопросы
Что такое доза излучения?
Чему равен естественный фон радиации?
Какой вид излучения особенно опасен для живых организмов?
Какие органы поражаются радиоактивными излучениями в первую очередь?
С помощью какого прибора можно зарегистрировать величину радиоактивного излучения?
Перечислить основные методы защиты от радиоактивных излучений.

## Slide 25: Спасибо за внимание!

## Slide 26
После открытия радиоактивности на рынке появилось множество новых товаров с волшебными свойствами: с радием выпускалось мороженое, чай, губная помада, зубная паста, кремы для волос, соли для ванн, костюмы, светящиеся в темноте…
Опасные ошибки

## Slide 27
Радиоактивный шоколад - Германия /1931-1936/ с омолаживающим эффектом
Radhitor - средство для лечения желудка, психических заболеваний
Американский бизнесмен Байерс, выпивавший по одному пузырьку в день в течение четырех лет, умирает от рака челюсти, /почти полный распад лицевых костей

## Slide 28
В начале 1930-х во Франции запущен косметический бренд Tho-radia, фармацевтика, косметика и парфюмерия. Крем на основе тория и радия имел большой успех в Париже, многообещающие лечебных свойства и красота.

## Slide 29
Немецкая радиоактивная зубная паста Doramad "Ее радиоактивное излучение защищает зубы и десны. Новая энергия для вас, уничтожение бактерий в полости рта... А также нежно отбеливает эмаль зубов"

## Slide 30
Радиоактивные сигареты

## Slide 31
Переключатель со светящимся в темноте тумблером, кончик которого покрашен светосоставом постоянного действия на основе солей радия. Мощность дозы при измерениях «в упор» - около 2 миллиРентген/час.

## Slide 32
Часы с циферблатом и стрелками выпуска до 1962 г., флуоресцирующими благодаря радиоактивной краске. Мощность дозы вблизи часов около 300 микроРентген/час.