## Slide 1
Основные единицы
системы СИ и их эталоны
СП 2 Сделать краткий конспект

## Slide 2
Эталон (единицы величины
или шкалы измерений)-
средство измерительной техники, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины или шкалы измерений.

## Slide 3
Единица длины - метр
С 1889 по 1968 г.г. – эталоном служил
вещественный образец метра –
брусок из платиново-иридиевого сплава
длиной 1/10 000 000 часть четверти
земного меридиана
L=1метр

## Slide 4
Современный Государственный первичный эталон единицы длины 1 метр воспроизводится с помощью специальной лазерной установки (интерферометра)
1 метр - это путь, проходимый лучом света
в вакууме за 1/299 792 458 доли секунды

## Slide 5
Единица массы - килограмм
Эталон - цилиндр из платиново-иридиевого сплава. Принят в 1889 году. Единственный, оставшийся не привязанным к фундаментальным константам эталон.
1 килограмм – масса, равная массе международного прототипа килограмма

## Slide 6
Международный эталон килограмма хранится в г. Севр во Франции в сейфе Международного бюро мер и весов, накрытый тремя герметичными колпаками из стекла.
Россия в 1889 г получила 2 копии №12 и №26
Эталон килограмма постоянно «худеет» из отрыва
атомов металла при извлечении образца!

## Slide 7
Вероятный приемник эталона килограмма. Кремниевая сфера размером с грейпфрут, которая содержит около 50 септиллионов атомов кремния-28.
Проект Авогадро

## Slide 8
Единица времени - секунда
Первоначально при исчислении времени отталкивались от периодического процесса вращения Земли вокруг собственной оси и секунда, таким образом, составляла одну 1/86400 часть суток.

## Slide 9
Современное определение- секунды
1 секунда – промежуток времени, в течении которого совершается 9 192 631 770 колебаний, соответствующих резонансной частоте перехода между двумя уровнями сверхтонкой структуры изотопа цезия-133, находящегося в покое при 0 К.
Часть государственного эталона единицы времени

## Slide 10
Единица силы тока - ампер
1 ампер – сила тока, которая при прохождении по двум параллельным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого кругового сечения, расположенным на расстоянии 1м один от другого в вакууме, создал бы между этими проводниками силу, равную 2∙10-7Н на каждый метр длины
Токовые весы – эталонная установка

## Slide 11
Единица термодинамеческой
температуры - кельвин
1 кельвин – 1/273,16 часть термодинамической температуры тройной точки воды

## Slide 12
Установка для воспроизведения температурных точек

## Slide 13
Единица количества вещества - моль
1 моль – количество вещества системы,
содержащее столько же структурных элементов, сколько атомов содержится в углероде -12 массой 0,012 кг.
NA = 6,022 140 857·1023
Эталона в настоящее время
не существует!

## Slide 14
1 кандела – сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540∙1012 Гц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср
Единица силы света – кандела
Установка для воспроизведения единицы силы света

## Slide 15
Формула размерности - соотношение, определяющее связь между данной производной единицей и основными единицами системы.
Основная величина СИ | Единица измерений | Обозначение |  | 
 |  | международное | русское | в формуле
Основные единицы системы СИ |  |  |  | 
Длина | метр | m | м | L
Масса | килограмм | kg | кг | M
Время | секунда | s | с | T
Сила электрического тока | ампер | А | А | I
Термодинамическая температура | кельвин | К | К | 
Количество вещества | моль | mol | моль | N
Сила света | кандела | cd | кд | J

## Slide 16
Площадь
[S]=L∙L=L2
Объем
[V]=L∙L∙L =L3

## Slide 17
Сила
[F]=[m]∙[a]=LMT-2
Давление
[Р]=[F]/[S]=L-1MT-2
=

## Slide 18
Кратные и дольные единицы системы СИ