## Slide 1
Средства измерений
и их классификация
Сделать краткий конспект лекции

## Slide 2
Средство измерений-
техническое средство или их комплекс, предназначенное для измерения и имеющее нормированные метрологические характеристики.

## Slide 3
Индикаторы
Только обнаруживают физически свойства объектов
Средства измерений
Обнаруживают физически свойства объектов
и сопоставляют неизвестный размер с известным

## Slide 4
Если физическая величина известного размера есть в наличии, то она непосредственно используется для сравнения
Транспортир
Весы с гирями

## Slide 5
Если физической величины известного размера нет в наличии, то сравнивается реакция прибора с проявившейся ранее реакцией на воздействие величины известного размера.
Мультиметр
Термометр

## Slide 6
Средства измерений
По виду
По принципу действия
По метрологическому назначению
Признаки классификации средств измерений

## Slide 7
Классификации средств измерений по виду
Средства измерений
Меры
Измерительные преобразователи
Измерительные приборы
Измерительные установки и системы
Наборы мер
Однозначные
Многозначные
Масштабные
Первичные
Промежуточные
Передающие
По методу измерения
По форме выходного сигнала информации
По способу представления показаний
Сравнения
Прямого действия
Цифровой
Аналоговый
Интегрирующий
Показывающий
Регистрирующий

## Slide 8
Мера – средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров
Угломер
Гиря
Однозначные
Многозначные
Набор (магазин) мер

## Slide 9
Измерительный прибор – средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем
Показывающие измерительные приборы допускают только снятие мгновенных значений измеряемой физической величины. Указатель отсчетного устройства, перемещающийся относительно шкалы, или показания цифрового индикатора и наблю­дается визуально.
Цифровой
Аналоговый

## Slide 10
Регистрирующие измерительные приборы содержат устройство регистрации показаний. Регистрирующий прибор, в котором предусмотрена запись показаний в форме диаграммы, называют самопишущим прибором.
Прибор с регистрацией
чернилами на бумажную диаграмму
Прибор с цифровой регистрацией
в памяти устройства

## Slide 11
Интегрирующие измерительные приборы обладают способностью интегрировать по времени (суммировать значение физической величины на заданном участке времени) или другой независимой переменной.

## Slide 12
Аналоговый измерительный прибор – прибор показания которого являются не­прерывной функцией измеряемой величины.
Типичным признаком аналогового прибора является наличие стрелочного указателя

## Slide 13
Цифровой измерительный прибор - прибор предоставляет информацию об измеряемой величине с помощью цифрового индикатора.

## Slide 14
Измерительный прибор прямого действия – средство измерения у которого результат измерения снимается непосредственно с его устройства индикации.
Измерительный прибор сравнения – измерительный прибор, предназначенный для непосредственного сравнения измеряемой величины с величиной, значение которой известно.

## Slide 15
Измерительный преобразователь (датчик) – средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования обработки и (или) хранения, но не поддающийся непосредственному восприятию наблюдателем.

## Slide 16
Первичный измерительный преобразователь находится непосредственно под воздействием измеряемой величины.

## Slide 17
Унифицированный сигнал - это сигнал определенной физической природы, изменяющийся в определенных фиксированных пределах независимо от вида измеряемой величины, метода и диа­пазона ее измерения.
Передающий преобразователь – измерительный преобразова­тель, выдающий унифицированный выходной сигнал измерительной информации.

## Slide 18
Промежуточный (нормирующий) преобразователь – преобразователь, функцией которого является преобразование сигналов от первичных датчиков в унифицированные сигналы постоянного тока или напряжения. Занимает в измерительной цепи место после первичного, являются неотъемлемой частью современных измерительных комплексов

## Slide 19
Масштабный преобразователь – измерительный преобразователь предназначенный для изменения в определенное число раз значения одной из величин, действующих в измерительной цепи, без изменения ее физической природы

## Slide 20
Измерительная установка - это совокупность функционально объединенных средств измерений (мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей) и вспомогательных устройств, предназначенных для выработки сигналов измерительной инфор­мации в форме, удобной для непосредственного восприятия наблю­дателя и расположенных в одном месте

## Slide 21
Измерительная система – это совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, электронно-вычислительных машин и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого пространства в целях измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому пространству

## Slide 22
Рабочее средство измерений – средство, применяемое для измерений, не связанных с передачей размера единиц.

## Slide 23
Эталон - средство измерений (или комплекс средств измерений), предназначенное для воспроизведения и хранения единицы физической величины с целью передачи ее размера другим средствам измерений данной физической величины.