## Slide 1
Погрешности измерений
СП 2 Сделать краткий конспект
Х

## Slide 2
Действительное значение физической величины – значение физической величины, найденное экспериментальным путем и настолько приближающееся к истинному значению, что для данной цели может быть использовано вместо него
Хд  Хи
Истинное значение физической величины – значение физической величины, которое идеальным образом отражало бы в качественном и количественном отношениях соответствующее свойство объекта

## Slide 3
Погрешность результата измерений – это отклонение результата измерений Х от истинного Хи значения измеряемой величины.
 X = Х – Хи  Х – Хд
Абсолютная погрешность измерений – погрешность выраженная в единицах измеряемой величины
 = Х – Хд

## Slide 4
Х изм
Х
Х изм+ 
Х изм- 
2 
U=(268  8) В
U=268 В  8 В
Примеры правильной записи результата измерения
или

## Slide 5
Относительная погрешность измерений – отношение абсолютной погрешности измерения к действительному значению измеряемой величины

## Slide 6
Значащие цифры - все цифры числа, начиная с 1 й слева, отличной от нуля, до последней, за правильность которой можно ручаться
Исключение: Ноль является значимым
1. Если он стоит между другими значащими цифрами
2. Если после процедуры округления он указывает на заведомое отсутствие единиц в соответствующих разрядах
l = 38,58 см
Четыре значащих цифры
Верные цифры
Сомнительная цифра

## Slide 7
l = 0,3852 м
Четыре значащих цифры
Верные цифры
Сомнительная цифра
незначащая цифра
l = 385,2 мм
Четыре значащих цифры
l = 385200 мкм
Четыре значащих цифры
незначащие цифры
l = 3,852105 мкм
Стандартная запись числа

## Slide 8
Правила округления рассчитанного значения погрешности

## Slide 9
8.27 ≈ 9 | 0.237 ≈ 0.3
0.0862 ≈ 0.09 | 0.00035 ≈ 0.0004
857.3 ≈ 900 | 43.5 ≈ 50
1. Погрешность результата измерения указывается двумя значащими цифрами, если первая из них равна 1 или 2 и одной – если есть 3 и более

## Slide 10
2. Результат измерения округляется до того же десятичного разряда, которым оканчивается округленное значение абсолютной погрешности
243.871 ± 0.026 ≈ 243.87 ± 0.03; 243.871 ± 2.6 ≈ 244 ± 3; 1053 ± 47 ≈ 1050 ± 50.

## Slide 11
3. Округление производится лишь в окончательном ответе, а все предварительные вычисления проводят с одним-двумя лишними знаками

## Slide 12
4. Если отбрасываемая цифра равна 5 , а за ней нет значащих цифр (или стоят одни нули), то последнюю оставляемую цифру увеличивают на единицу, когда она нечетная, и оставляют неизменной, когда она четная.
0.875 (округлить до сотых) ≈ 0.88; 0.5450 (округлить до сотых) ≈ 0.54; 275.500 (округлить до целых) ≈ 276; 276.500 (округлить до целых) ≈ 276

## Slide 13
8.337 (округлить до десятых) ≈ 8.3; 833.438 (округлить до целых) ≈ 833; 0.27375 (округлить до сотых) ≈ 0.27.
5. Округление результата измерения достигается простым отбрасыванием цифр, если первая из отбрасываемых цифр меньше 5.

## Slide 14
8.3351 (округлить до сотых) ≈ 8.34; 0.2510 (округлить до десятых) ≈ 0.3; 271.515 (округлить до целых) ≈ 272.
6. Если первая из отбрасываемых цифр больше или равна 5 , (а за ней одна или несколько цифр отличны от нуля), то последняя из остающихся цифр увеличивается на единицу.

## Slide 15
 =  + 
случайная составляющая
погрешности
систематическая составляющая
погрешности

## Slide 16
Случайная погрешность – составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины.
Ожидаемая случайная погрешность – случайная погрешность, определяемая при более или менее равной интенсивности всех действующих факторов, влияющих на формирование самой погрешности
Случайная погрешность
Ожидаемая
Грубая
Промах

## Slide 17
Грубая случайная погрешность - погрешность измерения, существенно превышающую ожидаемую при данных условиях
Промах – погрешность измерения, которая явно и резко искажает результат

## Slide 18
Систематическая погрешность - составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины
Систематическая погрешность
По причине возникновения
По характеру проявления
Субъективная
Методическая
Инструментальная
Погрешность установки
Погрешность от влияющих величин
Переменная
Постоянная

## Slide 19
Методическая погрешность - составляющая погрешности измерения, обусловленная несовершенством метода измерений
Um = Uv
Um = kUv , где k 
Um = Uv – kUv

## Slide 20
Инструментальная погрешность измерения – составляющая погрешности измерения, зависящая от погрешности применяемых средств измерений

## Slide 21
Погрешность установки – составляющая погрешности измерения, которая является следствием неправильности установки средств измерений

## Slide 22
Погрешность от влияющих величин – составляющая погрешности измерения, которая является следствием воздействия на объект и средство измерений внешних факторов (тепловых и воздушных потоков, магнитных, электрических, гравитационных и других полей и. т. д.)

## Slide 23
Субъективная погрешность – составляющая погрешности измерения, обусловленная индивидуальными свойствами человека, выполняющего измерение

## Slide 24
Погрешность вычислений – составляющая погрешности измерения, возникающая в процессе математической обработки результатов измерений

## Slide 25
Постоянные систематические погрешности – погрешности, которые не изменяют своего значения при повторных измерениях
Переменные систематические погрешности - погрешности при повторных измерениях могут принимать различные значения

## Slide 26: Приведенная погрешность
где N — нормирующее значение.

## Slide 27: Классы точности
Нормирующее значение выбирается в зависимости от особенностей конкретного СИ. В соответствии с ГОСТ 8.401—80 нормирующее значение принимают равным:
конечному значению шкалы прибора ХК для СИ с равномерной шкалой, практически равномерной и степенной шкалой, если нулевая отметка находится на краю или вне шкалы (например, для амперметра со шкалой 0...10 A, N=XK = 10 А);
сумме конечных значений шкалы прибора (без учета знаков), если нулевая отметка находится внутри шкалы (например, для миллиамперметра со шкалой 50...0...100 мА, N=XKl + ХК227 = 50 + 100= 150 мА);

## Slide 28: Классы точности
номинальному значению измеряемой величины, если таковое установлено (например, для частотомера, предназначенного для контроля частоты питающей сети со шкалой 45...50...55 Гц, N = Хном = 50 Гц);
длине шкалы (выраженной в мм), если шкала имеет резко сужающиеся деления (логарифмические, гиперболические шкалы, как, например, шкала омметра).
Для приборов со шкалой, градуированной в единицах ФВ, для которой принята шкала с условным нулем (например, для приборов, измеряющих температуру в градусах Цельсия), нормирующее значение принимается равным разности конечного и начального значений шкалы (т. е. диапазону измерений N=XK-XH).

## Slide 29: Классы точности
Конкретное значение приведенной погрешности для присвоения СИ класса точности следует выбирать из ряда предпочтительных чисел, регламентированного ГОСТ 13600—68 (выбирается ближайшее число со стороны больших значений).
Класс точности указывается в технической документации на СИ и в виде условного обозначения наносится на шкалу или корпус измерительного прибора.
Если для СИ нормируется предел допускаемой основной приведенной погрешности, то условное обозначение класса точности представляет собой само число γ, выраженное в процентах (например, 0,5 или 2,0).
2,0
4,0
Для СИ с резко нелинейной шкалой (когда нормирующее значение N равно длине шкалы) условное обозначение класса точности имеет вид

## Slide 30
Условное обозначение класса точности на шкале или на корпусе прибора имеет вид, например
1,0
2,5